# Контрольная работа № 2

## По Кинетика Ядерных Реакторов

8 семстр

Задача № хх. ЯР в начальный момент пуска имеет коэффициент размножения нейтронов равный 2. Найти коэффициент размножения нейтронов в момент достижения равновесного отравления ЯР Xe135 (не учитывать ядра Sm149). Топливо UO2, плотность и обогащение по U235, а также плотность потока тепловых нейтронов , указаны в таблице 1. Удельные выходы: PXe=0.003, PI=0.056. Постоянная распада Xe .

Таблица 1. Варианты.

| Вар. | X% |  | (UO2), г/см3 | Вар. | X% |  | (UO2), г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2.1013 | 10.1 | 16 | 5 | 8.1014 | 11.7 |
| 2 | 3 | 3.1013 | 10.2 | 17 | 5 | 9.1014 | 11.8 |
| 3 | 3 | 4.1013 | 10.3 | 18 | 5 | 1.1015 | 11.9 |
| 4 | 3 | 5.1013 | 10.4 | 19 | 5 | 2.1015 | 12.0 |
| 5 | 3 | 6.1013 | 10.5 | 20 | 5 | 3.1015 | 12.1 |
| 6 | 3 | 7.1013 | 10.6 | 21 | 5 | 4.1015 | 12.2 |
| 7 | 3 | 8.1013 | 10.7 | 22 | 5 | 5.1015 | 12.3 |
| 8 | 4.5 | 9.1013 | 10.8 | 23 | 5.5 | 6.1015 | 12.4 |
| 9 | 4.5 | 1.1014 | 10.9 | 24 | 5.5 | 7.1015 | 12.5 |
| 10 | 4.5 | 2.1014 | 11.0 | 25 | 5.5 | 6.1015 | 12.6 |
| 11 | 4.5 | 3.1014 | 11.2 | 26 | 5.5 | 7.1015 | 12.7 |
| 12 | 4.5 | 4.1014 | 11.3 | 27 | 5.5 | 8.1015 | 12.8 |
| 13 | 4.5 | 5.1014 | 11.4 | 28 | 5.5 | 9.1015 | 12.9 |
| 14 | 4.5 | 6.1014 | 11.5 | 29 | 5.5 | 1.1016 | 13.0 |
| 15 | 4.5 | 7.1014 | 11.6 | 30 | 5.5 | 1.1016 | 13.1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (с(Xe135)=2.65.106 бн, (c(U238)=2.7, (c(U235)=101.бн, (f(U235)=580.бн, (с(O16)=0.0034 бн.

| 1-Байоринас | 9-Зинченко | 17-Николаев | 25-Фомин |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-Барсуков | 10-Иванников | 18-Переверзева | 26-Черкашин |
| 3-Белов | 11-Ильин | 19-Петруня | 27-Шаталов |
| 4-Бескоровайный | 12-Караулов | 20-Полынин | 28-Шикин |
| 5-Бородин | 13-Кичаев | 21-Поноварев | 29-Шишкин |
| 6-Бутаков | 14-Лабзенко | 22-Пустоваров | 30-Юрченко |
| 7-Васильев | 15-Лилина | 23-Ручкин |  |
| 8-Волков | 16-Мяснянкин | 24-Смоленский |  |